## Slide 1: 需求可行性

## Slide 2: Roadmap
SAM前端设计
  Web前端
SAM编排管理需求
  SFC编排部署需求
  SFC转发需求
  SFC故障保护需求
  VNF库需求
SAM网络监控控制需求
  SFC故障恢复需求
  SFC快速扩缩容需求
  获取全局信息需求
  DCN信息库需求

## Slide 3: 验证进度
需求的功能 | 可行性
Web前端 | 可行
SFC编排部署需求 | 可行
SFC转发需求 | 可行
SFC故障保护需求 | 可行
VNF库需求 | 可行
SFC故障恢复需求 | 可行
SFC快速扩缩容需求 | 可行
获取全局信息需求 | 可行
DCN信息库需求 | 可行

## Slide 4: 获取全局信息需求

## Slide 5: 获取全局信息需求
需要获取的信息
  网络拓扑
    任意一台交换机的任意一个port连接着哪台交换机的哪个port
  服务器与交换机的连接关系
    一台交换机的哪个port连接着哪台服务器（node name + ip address）
  VNF与服务器的映射关系
    Node上跑着哪些pod
Notes: 网络部分利用ryu获取网络拓扑，能否获得服务器连接于哪台交换机的哪个端口？能否知道这台服务器的ip地址？

## Slide 6: 获取全局信息需求
SDN控制器可以提供的信息
  网络拓扑
    RYU 可以获取交换机之间的连接关系（细节到port号）
      https://sdn-lab.com/2014/12/31/topology-discovery-with-ryu/
  服务器与交换机的连接关系
    需要服务器主动向外发包（一般node加入cluster时肯定会发包），然后监听packet-in，学习到server的位置
      在ryu app中实现
Notes: 网络部分利用ryu获取网络拓扑，能否获得服务器连接于哪台交换机的哪个端口？能否知道这台服务器的ip地址？

## Slide 7: 获取全局信息需求
K8s python client可以提供的信息
  Node list
    每个Node的name、ready状态、node ip地址和内部pod的ip地址段
      list_node
  Pods list
    每个Pod的name和ip地址
      list_namespaced_pod
      list_pod_for_all_namespaces
  VNF与Pod的映射关系（VNF信息编码在Pod的名字中）
  Pod和服务器的映射关系（由SFC编排部署模块决定，是已知信息）
  VNF与服务器的映射关系
    VNF->Pod->服务器
Notes: 网络部分利用ryu获取网络拓扑，能否获得服务器连接于哪台交换机的哪个端口？能否知道这台服务器的ip地址？

## Slide 8: 获取全局信息需求
OvS可以提供的信息
  Pod接入OvS的哪个port？：
    通过查询OvS流表，利用grep方式匹配到pod ip，可以找到in_port。（目前能想到的方法就是这个）
  Tun0在哪个port？：
    kubectl exec -n kube-system antrea-agent-8ccjj -c antrea-ovs ovs-ofctl show br-int.mgmt，然后用grep找，匹配字符串
Notes: 网络部分利用ryu获取网络拓扑，能否获得服务器连接于哪台交换机的哪个端口？能否知道这台服务器的ip地址？

## Slide 9: Web前端可行性
前端界面参考openstack
后端基于django开发
与编排管理模块通过rabbitMQ通信

## Slide 10: SFC编排部署可行性
利用K8s的python API可行性

## Slide 11: SFC编排部署可行性
k8s python api提供的功能：
  给Node添加标签
    https://github.com/kubernetes-client/python/issues/240
  增加/删除deployment（部署VNF到指定标签的Node）
    https://github.com/kubernetes-client/python/blob/master/kubernetes/README.md
Notes: 增加/删除deployment
https://github.com/kubernetes-client/python/blob/master/kubernetes/README.md
添加标签
https://github.com/kubernetes-client/python/issues/240

## Slide 12: SFC转发可行性
采用Antrea release v0.1.1版本的K8s v1.16.1网络插件。
该插件基于OvS，可以实现SFC。
虽然无法使用ryu下发流表，但是可以通过ovs-ofctl命令下发流表。
在K8s的master node节点上，利用python执行系统命令实现流表下发。

## Slide 13: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: dst ip=10.1.1.1
Action: Encap VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP dst=OvS 2
Global
VxLAN VNI Pool
Each SFC is assigned a set of VNIs

## Slide 14: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP src=OvS 1
Action: push_vlan=100,
Output=red
PS: In ovs, vlan id start from 4096
Local
VLAN ID Pool
Local
VLAN ID Pool
Local
VLAN ID Pool
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 15: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
VNF:
Process all traffic with vlan id = 100, forward back to OvS 2
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 16: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VLAN=100
Action: strip_vlan,
Push_vlan=101,
output=green
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 17: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
VNF:
Process all traffic with vlan id = 101, forward back to OvS 2
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 18: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VLAN=100
Action: strip_vlan,
Encap VxLAN,
VNI = 5002,
Outter IP dst=OvS 3
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 19: SFC转发可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VxLAN,
VNI = 5002,
Outter IP src=OvS 2
Action: Output=10.1.1.1
10.1.1.1
Global
VxLAN VNI Pool

## Slide 20: SFC故障保护可行性
采用快速重路由技术可行性

## Slide 21: Tor单节点故障

## Slide 22: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
10.1.1.1
OvS2
sw2
sw1
Match: dst ip=10.1.1.1
Action: Encap VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP dst=OvS 2
sw3

## Slide 23: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: Outter IP dst=OvS 2,
VxLAN,
VNI = 5001,
Action:
Primary Output=sw2
Modify outter IP dst=OvS4, output=sw3
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 24: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP src=OvS 1
Action: push_vlan=100,
Output=red
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 25: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
VNF:
Process all traffic with vlan id = 100, forward back to OvS 4
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 26: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VLAN=100
Action: strip_vlan,
Push_vlan=101,
output=green
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 27: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
VNF:
Process all traffic with vlan id = 101, forward back to OvS 4
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 28: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VLAN=100
Action: strip_vlan,
Encap VxLAN,
VNI = 5002,
Outter IP dst=OvS 3
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 29: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VxLAN,
VNI = 5002,
Outter IP src=OvS 4
Action: Output=10.1.1.1
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 30: Server单节点故障

## Slide 31: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
10.1.1.1
OvS2
sw2
sw1
Match: dst ip=10.1.1.1
Action: Encap VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP dst=OvS 2
sw3

## Slide 32: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: Outter IP dst=OvS 2,
VxLAN,
VNI = 5001,
Action:
Primary Output=OvS 2
Modify outter IP dst=OvS 4, output=sw3
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 33: SFC重路由可行性
OvS1
OvS2
OvS3
Match: VxLAN,
VNI = 5001,
Outter IP src=OvS 1
Action: push_vlan=100,
Output=red
10.1.1.1
OvS4
sw2
sw1
sw3

## Slide 34: Core or Agg switch单节点故障
由于大部分VNF都是有状态的，为了保证SFC状态正确性。应该尽量将packet重路由到primary VNF，只有当primary VNF不可达时，才重路由到backup VNF。
采用Not-Via对Core or Agg switch进行故障保护

## Slide 35: VNF库需求
基于libpcap开发VNF，包括firewall，L4 load balance，NAT，Monitor。

## Slide 36: 制作镜像
K8s可以部署quagga微服务
  https://cloudify.co/blog/orchestrating-kubernetes-managed-virtual-network-function-cloudify/

## Slide 37: SFC故障恢复可行性
K8s监控
本质是重新部署部分VNF和部分转发路径
正在验证可行性

## Slide 38: SFC故障恢复可行性
重新编排部署故障的VNF。
重新建立局部SFC转发路径。

## Slide 39: SFC快速扩缩容可行性
部署新的SFC，迁移流
正在验证可行性

## Slide 40: SFC快速扩缩容可行性
前提是流量中含有多个子流，流量增大。
迁移部分子流，潜移的实现方法是对这些子流新建一条SFC。