## Slide 1: SelfAdaptiveMano Architecture P4-Based

## Slide 2: SAM Architecture
Network info
  Switches
  Links
  Servers
  Hosts
Orchestrator Database
Measurer Database
Mediator
SFF
Controller
VNF
Controller
Server
Manager
Classifier
Controller
P4 Controller
Zone 1
SFF
Controller
VNF
Controller
Server
Manager
Classifier
Controller
P4 Controller
Zone 2
不同zone的queueName不同
Orchestrator
Database
Adaptive
Measurement
Web
Front
End
Request
Pre-Processor
Dashboard

## Slide 3: SAM Architecture
Network info
  Switches
  Links
  Servers
  Hosts
Server Agent
Orchestrator Database
Measurer Database
P4
BESS
Egress
VNF1
Classifier
Orchestration
Database
Measurement
Adaptive
SFF
Controller
VNF
Controller
Server
Manager
Classifier
Controller
Mediator
L2
WestEast
NorthSouth
Topo
Collector
P4 Controller
SFC
ADD_SFCI_REQUEST
DEL_SFCI_REQUEST
REQUEST_TYPE_GET_DCN_INFO
CMD_TYPE_ADD_SFC
CMD_TYPE_ADD_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFC
CMD_TYPE_GET_SERVER_SET
CMD_TYPE_GET_TOPOLOGY
CMD_TYPE_GET_SFCI_STATE
Web
Front
End
Request
Pre-Processor
Dashboard
ADD_SFC_REQUEST
ADD_SFCI_REQUEST
DEL_SFCI_REQUEST
DEL_SFC_REQUEST

## Slide 4: Network-Requirement
Mediator
P4
Controller
Ryu
Controller
L2
WestEast
NorthSouth
UFRR
Topo
Collector
SFC
Apps
Events
需要把所有功能合并到一台P4上
需求
拓扑收集
支持基本的连接功能，包括L2的转发、L3的路由。
  需要集中式计算路径（方便编排路径）
  参考github上的switch.p4
P4作为Classifier
支持多种路由寻址机制。
  至少支持IP路由和身份标识路由
支持几种NFs：FW，Monitor，Traffic Control
  动态部署NF需要虚拟化技术，P4很难实现！
支持NF与路由在同一台P4上实现
  每台P4都是一台路由器，同时还能提供网络功能服务
SFC路由采用统一隧道封装：SFC信息嵌入的隧道
接口设计（需要和P4高手交流协商设计）

## Slide 5: P4
需要开发P4 Program和Control Plane
P4 Program生成数据平面。
按照需求，数据平面应当能够支持
多种路由寻址机制。
同时还能够提供各种NF。（动态提供
就不要想了，只能静态提供）
即路由+网络功能。
Control Plane需要用到重量级的商用
SDN控制器ONOS或者floodlight
，因为其他控制器对P4的支持很差。

## Slide 6: Server-Requirement
BESS
Controller
Docker
Controller
Mediator
Server
Manager
新需求
支持多种路由寻址机制。
  至少支持IP路由和身份标识路由
SFC路由采用统一隧道封装：SFC信息嵌入的隧道

## Slide 7: Show
P4
P4
BESS
BESS
Ingress
VNF1
VNF1
Server 2
Server 3
Inbound traffic = from ingress to website
Website
Server 1
P4
DCN Gateway
Kernel
Kernel
Host
SAM
switch
NF1
Notes: VNFaaS - 外网用户访问DCN的Website
此图为mininet原型系统设置，所有的KVM bridge可以理解为网线（注意所有和KVM bridge连接的VM需要删除对应bridge的默认route）
Ingress表示peer switch（运行pktgen）
生成流量：src ip range from 1.1.1.1 to 9.255.255.254， dst ip range from 11.1.1.1 to 19.255.255.254
src mac填写peer switch的MAC，dst mac填写DCN Gateway的MAC。
Default gateway选其中一个，如果default gateway故障，发给另一个。
DCN Gateway是一个三层交换机(无状态)
三层交换机的流表规则：
配置L2转发规则：
如果dst mac不是这台L3 switch nic mac（包括广播帧）：转发frame。（有一个Ryu app运行spt协议）
配置L3路由规则：
如果dst mac是这台L3 switch nic mac：把所有从Inbound port输入的Inbound traffic路由给Classifier（修改src mac to DCN Gateway，dst mac to classifier）；（有一个ryu app运行静态规则下发）
如果dst ip是外网的发给Ingress；（有一个Ryu app计算以gateway1或者2为root的转发树，发生network故障需要重新计算）
如果dst ip是内网192.168.121.0/24的就丢弃（不负责L2转发）；
如果dst ip是内网10.0.0.0/8的按照SFC domain流表转发；（有一个Ryu app计算UFRR路径，这个是唯一需要和orchestrator交互的app）
Classifier（无状态）执行流分类（match src/dst ip）
对于正向SFC流（匹配dst ip）：
Decap mac header；
Encap outter ip header到下一个VNF所在server，src ip=Classifier， dst ip=nextServerSFCDomainIP
Encap mac header（src mac=classifier mac；dst mac=DCN Gateway mac）
至此inbound traffic进入SFC domain
SFC：FW->LB
FW：drop or pass
LB：修改inner dst ip为website server中的一台（内网ip）
每台VNF server的BESS需要配置默认的gateway为peer ovs。这个需要控制平面收集信息，并配置BESS来实现这一功能。
每个SFF收到frame不要去掉mac header；traffic从server发出去时，修改outter mac header：src mac=server mac；dst mac=ovs mac。
第一个SFF在VNF处理完traffic后更新outter ip header（只更新dst ip；src ip=classifier ip不变）；
最后一个SFF解封outter ip header，离开SFC Domain，进入L2转发。
src mac=classifier mac（伪造src mac，这步很重要，因为只有这样才能保证website server把traffic发回classifier）
dst mac=根据情况
src ip=？（不变或者被VNF处理过）
dst ip=？（不变或者被VNF处理过）
Website server收到inbound traffic，处理完毕，交换dst/src port，交换dst/src ip，交换dst/src mac，发出outbound traffic。
PS：所有的server都要运行arp程序处理192.168.121.0/24网段的信息，每台server都分配一个192.168.121.0/24的ip地址（dpdknic无法处理，需要kernel nic来处理）。而10.0.0.0/8网段的mac-ip信息通过serverAgent发给orchestrator。
Classifier会收到outbound traffic，其中src ip是某台website的ip（匹配src ip）
分类为SFC流（匹配src ip）：
Decap mac header；
Encap outter ip header到下一个VNF所在server，src ip=Classifier， dst ip=nextServerSFCDomainIP
Encap mac header（src mac=classifier mac；dst mac=DCN Gateway mac）
至此outbound traffic进入反向SFC domain。
反向SFC：LB->FW
最后一个SFF负责解封装，得到inner src ip=website（公网ip），inner dst ip=web用户的ip；
因为是public ip，所以需要路由到DCN Gateway：src mac填写本机，dst mac 填写Gateway