## Slide 1: 多模态弹性编排器 多模态P4网络功能控制器 接口

## Slide 2: 物理拓扑
数据中心Peer交换机
P4交换机
(TurboNet)
高性能服务器
（测量数据生成）
高性能服务器
（部署VNF）
P4交换机
（部署NF)
高性能服务器
（Classifier）
高性能服务器
（测量服务）
普通服务器
（数据中心控制器组）
普通交换机
高性能服务器
（功能编排）
仿真域
普通服务器
（模拟器）
模拟域
1Gbps 管理线
40Gbps 数据线
控制域

## Slide 3: 对网络基础设施和控制层的约定
数据中心网络拓扑是预先设计并规划好的。
每台交换机和服务器具有一个全局唯一的ID（例如：0，1，2，......）。
约定0-10000是交换机的ID，10001以上是服务器的ID。
约定10000是数据中心网关交换机的ID。
有一台交换机作为数据中心网关，连接数据中心外的骨干级基础功能平台和数据中心内的其他交换机。

## Slide 4: 编排系统与P4控制器对接
多模态弹性功能编排系统
P4 Controller
TurboNet
Controller
gRPC API
TurboNet
仿真数据中心网络
P4
Yyl需要负责的部分
P4
Agent
P4
P4
Agent
模块间通信：
RabbitMQ消息队列
messageAgent（见Appendix）
P4 Controller运行在
数据中心控制器上
CMD_TYPE_ADD_SFC
CMD_TYPE_ADD_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFC
CMD_TYPE_GET_TOPOLOGY
CMD_TYPE_GET_SFCI_STATE
CMD_TYPE_GET_VNFI_STATE
MessageAgent API
S9180-32X
S9180-32X
S9280-64X

## Slide 5: P4 Controller
P4 Controller上接多模态弹性功能编排器
  多模态弹性功能编排器通过messageAgent发送给P4 Controller的命令
    CMD_TYPE_ADD_SFC
      定义了该SFC的路由模态（header格式）
    CMD_TYPE_ADD_SFCI
      定义了该SFC instance具体要用到哪些P4交换机来部署NF，以及具体是什么NF
      定义了SFC的转发路径，如何向TurboNet Controller下发流表
    CMD_TYPE_DEL_SFCI
      要删除哪一个SFC instance，包括SFCI的转发路径和P4上的NF
    CMD_TYPE_DEL_SFC
      要删除哪一个SFC
    CMD_TYPE_GET_TOPOLOGY
      获取数据中心所有P4交换机组成的网络拓扑 和 运行多模态NF的P4 与其他P4交换机的连接关系
    CMD_TYPE_GET_SFCI_STATE
      获取SFC instance上每个NF的input/output traffic等信息
    CMD_TYPE_GET_VNFI_STATE
      获取SFC instance上每个NF的信息，比如多模态monitor的counter
P4 Controller维护所有P4 Agent的liveness状态
P4 Controller负责向TurboNet Controller发送流表更新命令

## Slide 6: P4 Agent
每个P4 Agent上接P4 Controller
  P4 Controller通过gRPC API向P4 Agent发送指令
    指令中包含的信息：
      在P4交换机上增加、删除一个多模态NF X
      从P4交换机上的NF X获取信息（比如NF X是Monitor，则获取每种模态的每个流的counter）
      给P4交换机上的NF X增加、删除一组表项规则
每个P4 Agent都分配一个Node ID，范围：[8000,10000)
P4 Agent需要定时向P4 Controller发送心跳信号，汇报自己的NodeID等信息。频率为1心跳/秒。

## Slide 7: 接口举例: P4 Controller->P4 Agent

## Slide 8: 接口举例
通过gRPC向P4 Agent下发建立/删除NF命令
  自由设计
  多模态Monitor

## Slide 9: 接口举例
通过gRPC向P4 Agent下发获取NF状态命令
  自由设计
  多模态Monitor返回各种路由模态的每个流的Counter

## Slide 10: 接口举例: P4 Controller->TurboNet Controller

## Slide 11: 需要课题3提供的接口举例
通过RestfulAPI向TurboNet Controller下发流表
  Restful API
  https://192.168.10.1:9090/v1/p4route/10000/add
    {
      ‘switchID’ : 10000
      ‘matches’: matches
      ‘actions’: actions
    }

## Slide 12: 需要课题3提供的接口举例
通过RestfulAPI向TurboNet Controller删除流表
  Restful API
  https://192.168.10.1:9090/v1/p4route/10000/del
    {
      ‘switchID’ : 10000
      ‘matches’: matches
      ‘actions’: actions
    }

## Slide 13: 需要课题3提供的接口举例
Matches-actions
  Matches
    多匹配域，比如matches = [match1, match2,… matchN]
    可以匹配input port，比如match1={“input”: 0}
    可以匹配任意的字段，比如match2= {“offset”:12 ,”bits”:8, “value”:0x1234, “mask”:0xFFFF}
  Actions
    Actions = [action1, action2, …, actionN]
    转发到某个port，比如action1={“output”:1}
    修改任意字段，比如action2= {“updateField”:1, “offset”:12 ,”bits”:8, “value”:0x1234, “mask”:0xFFFF}
    插入一个字段，比如action3= {“insertField”:1,“offset”:12 ,”bits”:8, “value”:0x1234, “mask”:0xFFFF}
    删除一个字段，比如action4= {“deleteField”:1,“offset”:12 ,”bits”:8, “value”:0x1234, “mask”:0xFFFF}
    丢弃，比如action5={‘drop”:1}
    限速，比如action6={‘rate’:1000}

## Slide 14: Appendix: messageAgent

## Slide 15: Sam提供的模块间通信API（messageAgent）
基于RabbitMQ的消息代理模块
  发送、接收msg
  msg的内容有多种，其中一种是command
引用模块
  from sam.base.messageAgent import *
  messageAgent = MessageAgent()
发送
  msg = SAMMessage(msgType, cmd)
  messageAgent.sendMsg(queue, msg)
接收（无阻塞）
  messageAgent.startRecvMsg(queue) # 启动接收线程
  msg = messageAgent.getMsg(queue) # 如果没有收到消息，则 msg.getMessageType()==None

## Slide 16: Sam API 安装
按照INSTALL.md安装必要的模块
在ubuntu上运行python2 environmentSetter.py设置sam module
模块路径：sam\base\messageAgent.py
rabbitMQ配置文件路径：sam\base\rabbitMQConf.conf
  填写你的rabbitMQ服务器地址，用户名密码

## Slide 17: 引用模块
from sam.base.command import *
from sam.base.messageAgent import *
from sam.base.switch import *
from sam.base.server import *
from sam.base.flow import *

## Slide 18: API 例子
command使用
  sam\simulator\test\test_getTopo.py
    test_getTopology
messageAgent使用
  sam\test\testBase.py
    sendCmd
    sendCmdRply
    recvCmd
    recvCmdRply
    recvReply

## Slide 19: API 例子
运行时更改rabbitMQ配置文件
  resetRabbitMQConf()
清空所有rabbitMQ服务器的队列
  clearQueue()