## Slide 1: 多模态NF 数据平面需求

## Slide 2: 需求
五种业务需求
  P4内建链
  P4内租户资源隔离
  3种网络功能
  4种路由模态
测量需求
  ping
请求编号 | 业务 | 带宽 | 可用度 | 时延 | 连接数 | SFC | 路由 | 设备
1 | 大带宽 （视频类、游戏类） | 20Gbps | 99.9% | 100ms | 10 | Monitor -> Rate Limiter | SRv6 | P4
2 | 高可用（DNS、工控） | 1Gbps | 99.95% | 100ms | 100 | Firewall | IPv4 | x86
3 | 低时延（工控） | 1Gbps | 99.9% | 1ms | 10 | Monitor | RDMA | P4
4 | 多连接（IMS） | 5Gbps | 99.9% | 100ms | 10000 | Monitor -> Firewall | IPv6 | P4
5 | 尽力而为（UDP） | ~ | ~ | ~ | ~ | Rate Limiter | IPv4 | x86

## Slide 3: 多模态NF 数据平面设计讨论

## Slide 4: P4内建链
SFC建联方法
  NSH over Ethernet
包分类：
  根据SPI字段区分不同的SFC instance
  根据SI字段区分该SFC instance需要被哪个NF处理
包分类
NF1-Monitor
NF2-RateLimiter
Port1
Port2

## Slide 5: P4多租户资源隔离
SFC建联方法
  NSH over Ethernet
包分类：
  根据SPI字段区分不同的SFC instance
  根据SI字段区分该SFC instance需要被哪个NF处理
包分类
NF1-Monitor
NF2-RateLimiter
Port1
Port2
NF3-Firewall

## Slide 6: 3种网络功能
种类
  Rate Limiter
    支持设定最大速率
  Monitor
    支持获取Counters的API
  StatelessFW
    支持动态增删改查ACL rules
共同需求
  支持获取input sum traffic rate和output sum traffic rate的查询

## Slide 7: 4种路由模态
IPv4，IPv6，SRv6和RoceV1
  中介者发送编排信息的时候就会指明每个NF instance的路由模态种类