## Slide 1: 支持自适应编排管理系统的 数据中心网络模拟器

## Slide 2: 需求
向自适应编排管理系统提供模拟环境
模拟万台服务器级别的数据中心网络
  拓扑模拟，资源模拟
模拟基础设施故障
模拟流量变化
模拟器控制器功能
模拟VNF部署到server和P4 switch
支持SLOMO性能干扰模型

## Slide 3: SAM Architecture
Mediator
SFF
Controller
VNF
Controller
Server
Manager
Classifier
Controller
P4 Controller
Simulator
Orchestration
Database
Web
Front
End
create SFC request
get SFC request
delete SFC request
Cmd
Adaptive
Request
Processor
Measurement
Server
Server
P4 switch
P4 switch
P4 switch
ADD_SFCI_REQUEST
DEL_SFC_REQUEST
ADD_SFCI_REQUEST
DEL_SFCI_REQUEST
REQUEST_TYPE_GET_DCN_INFO
CMD_TYPE_ADD_SFC
CMD_TYPE_ADD_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFCI
CMD_TYPE_DEL_SFC
CMD_TYPE_GET_SERVER_SET
CMD_TYPE_GET_TOPOLOGY
CMD_TYPE_GET_SFCI_STATE

## Slide 4: 模拟器结构
SFF
Controller
VNF
Controller
Server
Manager
Classifier
Controller
P4 Controller
Server
Server
P4 switch
P4 switch
P4 switch
Controller Stub

## Slide 5: 模拟器结构
Server
Server
P4 switch
P4 switch
P4 switch
Simulator Controller
CLI
Controller Stub
SIMULATOR_QUEUE

## Slide 6: 功能
模拟数据中心网络
模拟流量变化，模拟故障
networkx

## Slide 7: CLI Interface
登录sam simulator
  python samSim
设置模拟数据中心参数
  > add/del –topo topo1.gml
  > add/del -switch n1 –tcam 2 # 2k entries
  > add/del -server s1 –sockets 2 –cpuPerSockets 6 –nicBW 1000 –mem 32
  > add/del -link n1 s1 –bw 1000
  > reset

## Slide 8: CLI Interface
模拟故障
  > switch 3 down # 1-10000是交换机
  > server 10005 down # 10001以上是服务器
  > link 3 10005 down
模拟流量变化
  > t1 –trafficPattern constant –value 100.0 # 将traffic t1的traffic设置为常数100Mbps
  > t1 –trafficPattern uniform –min 10 –max 100 # 将traffic t1的traffic rate设置为一个符合均匀分布的随机变量U(10, 100)

## Slide 9: CLI Interface
部署flow
  > add/del -flow f1 -route s1 n1 n2 n3 s2 –trafficRate 10 # 10Mbps
  > add/del –sfciFlow sf1 –route s1 n1 n2 n3 s2 n4 n5 s3 –trafficRate 10
产生流量
  > add/del –traffic t1 sfci –trafficRate 10 # 10Mbps
  > add/del –defaultTrafficMatrix # 给模拟器中所有的sfci生成随机的服从[10,100]Mbps均匀分布的流量

## Slide 10: CLI Interface
获取信息
  > get sfci state # 获取吞吐量
  > get vnfi state # 获取吞吐量
  > get switch state # 获取switch资源占用
  > get server state # 获取server 资源占用
  > get link state # 获取link 资源占用
  > save sfci state –f tmp.txt # 将结果保存在tmp.txt

## Slide 11: Performance Model
性能干扰模型
  吞吐量下降比率 = f(服务器型号，已经放置的VNFI，每个VNFI的system-level metrics)
  每个VNFI的system-level metrics = g(VNFI资源分配，流量特征)
TODO
  SLOMO测量系统
    syn.click